Affectation des broches des RPi3

	3.3V	5V
MCP23017 (expander GPIO)	I2C1 SDA	5V
MCP23017 (expander GPIO)	I2C1 SCL	GND
	GPIO4	UART TX
	GND	UART RX
	GPIO 17	GPIO 18	MIDI IN (sortie optocoupleur)
	GPIO 27	GND
	GPIO 22	GPIO 23	MCP23017 (expander GPIO) : INT A
	3.3V	GPIO 24	MCP23017 (expander GPIO) : INT B
MOSI Rpi/STM	SPI0 MOSI	GND
	SPI0 MISO	GPIO 25
CLock RPi/STM	SPI0 CLK	SPI0 CS0	Chip Select 0 Rpi/STM
	GND	SPI0 SP1
	Res	Res
	GPIO 5	GND
	GPIO 6	GPIO 12
	GPIO 13	GND
	GPIO 19	GPIO 16
	GPIO 26	GPIO 20
	GND	GPIO 21

Remarques :
- pour interfacer les CNA MCP 4822 il faut un chip-select CS par circuit intégré et un signal LDAC commun => si on a 8 circuits (soit 16 sorties analo), il faut un décodeur 3 vers 8 (74HC238) => au total on aura besoin de 3+1+1=5 GPIO (en effet il faut aussi le signal enable du décodeur) => il en reste 11
- il y a 16 GPIO disponibles une fois qu'on a enlevé le bus SPI et l'UART
- il y a un second bus SPI, qui peut être activé si besoin via /boot/config.txt, et correspond à GPIO 16, 19, 20 et 21.
- encodeurs à quadrature : il faut deux entrées par bouton => utiliser un expander de bus GPIO "MCP23017" compatible I2C, chaque expander offre 16 GPIO supplémentaires (et de plus le circuit offre un mécanisme d'interruption via les sorties INT A et INT B)
- sur le même bus I2C on peut connecter un driver de matrice de LED pour les bargraphs